## Slide 1: TEP Paměť ATmega
č.3

## Slide 2: TEP
Téma Paměť ATmega
Předmět TEP
Autor Juránek Leoš Ing.

## Slide 3
Paměť programu (Flash)
Datová paměť (SRAM)
Datová paměť (EEPROM)
Různé modely procesorů AVR mají různě velké paměti
Paměť

## Slide 4
Paměť programu
Typu Flash
Organizace 64K/128K/256K x 16
In-System-Programmable
Skládá se z části aplikační a bootovací
Paměť programu

## Slide 5: Paměť programu
Rozdělení paměti programu
Aplikační část slouží k uložení aplikace, která se má vykonávat
Bootovací část obsahuje - zde může být uložen program, který umožňuje přeprogramování aplikační i bootovací části Flash paměti
Paměť je organizována po 16 bitech

## Slide 6: Paměť programu
bootovací část
aplikační část
Flash
64Kx16
0x0000
0xFFFF

## Slide 7: Paměti SRAM
Paměť SRAM
Oblast registrů (32)
Oblast I/O registrů (64)
Oblast rozšiřujících I/O registrů (416)
Oblast interní SRAM (8K)
Oblast externí SRAM (64K)

## Slide 8: Paměť SRAM
Registry
R0-R31
I/O registry
R0
0x0200
0x0000
64 B
32 B
Vnitřní paměť
SRAM
8192x8
0x0020
0x2200
0x0060
Vnější paměť
SRAM
0-64K
R1
…
R25
R26/XL
R27/XH
X
R28/YL
R29/YH
Y
R30/ZL
R31/ZH
Z
Rozšiřující
I/O registry
416 B

## Slide 9: Paměť EEPROM
EEPROM
4096 x 8

## Slide 10: Kontrolní úkoly
Z jakých základních části se skládá paměťový systém AVR?
Jaké vlastnosti musí mít paměť programu?
Jaké vlastnosti musí mít paměť dat?
Na jaké části je rozdělena paměť programu?
Kde se fyzicky nachází registry R0-R31?
Jakou funkci mají I/O registry a kde se fyzicky nachází?
Do které části paměti může programátor ukládat data aplikačního programu?
