## Slide 1: TEP Způsoby adresace
č.6

## Slide 2: TEP
Téma Způsoby adresace
Předmět TEP
Autor Juránek Leoš Ing.

## Slide 3: Adresace
Adresace je způsob jak jsou data dosažena
Přímá adresace
Nepřímá adresace

## Slide 4
Adresace registrem
Přímá adresace
INC R0

## Slide 5
Adresace registrem
MOV R10,R1
ADD R16,R0

## Slide 6
Adresace registrem s konstantou
LDI R16,25

## Slide 7
Adresace I/O paměti
OUT DDRA,R16
IN R16,PINA

## Slide 8
Přímé adresování paměti dat
LDS R16,0x0200
STS 0x0201,R17

## Slide 9
Nepřímé adresování paměti dat
LDI XL,LOW(adr16)
LDI XH,HIGH(adr16)
LD R16,X
Nepřímá adresace

## Slide 10
Nepřímé adresování paměti dat s post inkrementací
LDI XL,LOW(adr16)
LDI XH,HIGH(adr16)
LD R16,X+
;po provedení instrukce se obsah registru X zvýší o 1

## Slide 11
Nepřímé adresování paměti dat s pre dekrementací
LDI YL,LOW(adr16)
LDI YH,HIGH(adr16)
LD R16,-Y
;před provedením instrukce se obsah registru Y sníží o 1

## Slide 12
Nepřímé adresování paměti dat s pre dekrementací
LDI ZL,LOW(adr16)
LDI ZH,HIGH(adr16)
LDD R16,Z+32
;před provedením instrukce se obsah registru Y sníží o 1

## Slide 13
Nepřímé adresování paměti programu
LDI ZL,LOW(adr16)
LDI ZH,HIGH(adr16)
LPM R16,Z

## Slide 14: Kontrolní úkoly
Instrukce ADD R1, R0; obsah registru R1=0b11110000, R0=0b10101111.
Jaký bude obsah registrů R0, R1 a příznaku C po vykonání instrukce?
Instrukce LD R1,X+; X=0x305; SRAM(0x305)=124.
Jaký bude obsah R1, X, SRAM(0x305) po vykonání instrukce?
Instrukce INC R1; R1=0xFF.
Jaký bude obsah registru R1 po vykonání instrukce?
