## Slide 1: TEP USART
č.11

## Slide 2: TEP
Téma USART
Předmět TEP
Autor Juránek Leoš Ing.

## Slide 3: USART
Universal Synchronous and Asynchronous serial Receiver and Transmitter
Sériový synchronní a asynchronní přijímač a vysílač
ATmega má 4 jednotky USART

## Slide 4: Schéma USART
Vysílací registr
Registr nastavení přenosové rychlosti
Synchronizační impulzy
Vysílaná data
Přijímaná data
Události
Datový registr vysílače je prázdný
Vysílání rámce dokončeno
Znak byl přijat
Přijímací registr

## Slide 5: Použití USARTu v aplikaci
Princip práce s USARTem
Volba režimu
Naprogramování řídících registrů
Nastavení přenosové rychlosti
Čekací smyčka na nějakou událost, např. znak byl přijat nebo
Obsluha přerušení vyvolané událostí

## Slide 6: USART 0
Popis
Režim synchronního nebo asynchronního přenosu
Asynchronní přenos: nastavení přenosové rychlosti, nastavení parametrů rámce, (počet bitů znaku, počet stopbitů, parita)
Události, které generuje řídící logika
  Datový registr vysílače je prázdný
  Vysílání rámce dokončeno
  Znak byl přijat
Notes: Do pracovního listu

## Slide 7: Funkce
Vnější zdroj impulzů
Vysílaná
data
Přijímaná
data
Vysílač
Generátor
Přijímač
Registr nastavení přenosové rychlosti
Datový registr
vysílače
Datový registr
přijímače

## Slide 8: Funkce
Registry
UDR0 – vysílací registr (zápis), přijímací registr (čtení)
UBRR0H, UBRR0L – registry, které nastavují rychlost vysílání
UCSR0A, UCSR0B, UCSR0C - řídící registry

## Slide 9: Registr UCSR0A,B,C
Notes: TCCR0A,B – Timer/Counter Control Register A,B
WGM0 - Waveform Generation Mode
COM0A,B - Compare Match Output Mode
CS0 - Clock Select
FOC - Force Output Compare
OCR0A,B - Output Compare Register

## Slide 10: Registr UCSR0A,B,C
Notes: TCCR0A,B – Timer/Counter Control Register A,B
WGM0 - Waveform Generation Mode
COM0A,B - Compare Match Output Mode
CS0 - Clock Select
FOC - Force Output Compare
OCR0A,B - Output Compare Register